УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов сельского поселения Введенский  сельсовет № 138 от 06.12.2013 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВВЕДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА

2014-2020 годы

Сельское  поселение Введенский сельсовет, 2013 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет на  2014- 2020 годы

| Целевые показатели Программы (к 2020 году): перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; качества коммунальных ресурсов: | Система теплоснабжения: аварийность системы теплоснабжения - 0 ед./км; уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: аварийность системы водоснабжения - 0 ед./км; износ системы водоснабжения не более 45%; соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: аварийность системы водоотведения - 0 ед./км; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система газоснабжения: обеспечение потребителей услугой газоснабжения |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2014-2020 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Программа, финансируемые за счет средств бюджета сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета. Средства бюджета сельского поселения предположительно составят всего 7200 тыс. руб., из них: 2014год- 700 тыс. руб. 2015год- 700 тыс. руб. 2016 год- 700 тыс. руб. 2017 год- 2000 тыс. руб. 2018 год- 1000 тыс. руб. 2019 год- 1000 тыс. руб. 2020 год- 1100 тыс. руб. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы ожидается к 2020 году: -Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; -Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; -Обеспечение надёжного централизованного и экологически безопасного отведения стоков; -Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально - культурного назначения. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВВЕДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

  - Теплоснабжение

На  территории  сельского  поселения  Введенский  сельсовет  расположены одиннадцать источников  теплоснабжения.  В  зависимости  от  размещения источника  теплоты  по  отношению  к  потребителям,  на  территории  поселения присутствуют  централизованные  и  децентрализованные  местные  системы теплоснабжения.  Сельское  поселение  Введенский  сельсовет  полностью газифицировано,  большинство  жилых  домом  отапливаются  от  индивидуальных источников тепла. Общая  протяженность  тепловых  сетей  на  территории  поселения  –  4905,6 п.м.  в  однотрубном  исчислении.  Температурный  график  работы  источников  и теплосети – 95/70 градусов С. Суммарная  установленная  мощность  источников  тепловой  энергии, расположенных  на  территории  сельского  поселения  5,9  Гкал/ч.  По  категориям потребления установленная мощность источников делится следующим образом:

Таблица №1

| Категория потребителей | Установленная мощность источников, Гкал/ч | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- |
| Образование | 0.58 | 14,1 % |
| Здравоохранение | 2.70 | 65,7 % |
| Культура | 0.11 | 2,7 % |
| Жилье | 0.56 | 13,6 % |
| Прочие | 0.16 | 3,9 % |

Описание  объектов  теплоснабжения  на  территориях  населенных пунктов

с. Введенка

Вся частная малоэтажная застройка села Введенка имеет индивидуальные системы  теплоснабжения,  в  основном  котлы  малой  производительности, работающие  на  газообразном  топливе.  Часть  объектов  социального  назначения локально  снабжаются  теплом  от  более  крупных  котельных.  На  территории населенного  пункта  по  ул.  Советской  расположена  одна  котельная  с централизованной  системой  теплоснабжения,  к  которой  подключено  десять потребителей, которые относятся к геронтологическому центру. Все  источники  теплоснабжения являются собственностью организаций, на территории которых они расположены. Ниже в  таблице  представлена  более  подробная  информация  по  каждому источнику.

| Информация | Источники |
| --- | --- |
| Наименование объекта теплоснабжения (котельная, ЦТП, насосная) | Интернат в с.Введенка (котельная) | с.Введенка, магазин (котельная) | с.Введенка, закусочная (котельная) |
| Установленная мощность, Гкал/час | 2.49 | 0,02 | 0,258 |
| Собственник объекта | ОГУП "ЛОКК" | Администрация магазина | Администрация закусочной |
| Эксплуатирующая организация, с указанием основания эксплуатации (договор аренды, техобслуживания и т.п.) | филиал ОАО "Квадра"- "Восточная генерация" | Администрация магазина | Администрация закусочной |
| Перечень основного оборудования | "Братск-1Г" – 3 шт. | АОГВ-23,2 – 1 шт. | АОГВ-23,2 – 1 шт. |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 | 1996 | 1986 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: Отопление Вентиляция ГВС | 0.43 0.37 - 0.06 | 0.018 0.018 - - | 0.018 0.018 - - |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0.074 | 0.0006 | 0.0006 |
| Свободная мощность источника (резерв), Гкал/час (с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях) | 1.98 | 0.0014 | 0.0014 |
| Перечень и характеристики вспомогательного оборудования (насосы, ХВО, теплообменники и т.д.) | Насос гор. воды КМ-20/30 (20м3/час; 30м) - 2 шт. Насос сетевой К-90/35 (90м3/час; 35м) - 2 шт. Насос исходной воды К-20/30 (20м3/час; 30м) - 2 шт. Насос К-20/3020м3/час; 30м) - 1 шт. | - | - |
| Уровень автоматизации источника | Неавтоматизированная. Установлены счетчики: учет тепловой энергии (ТЭМ-05М-3); учет газа (СПГ-761.2 СТГ-80-400). | - | - |
| Расход электроэнергии на собственные нужды, кВт*ч | Nэ=42 кВт | - | - |
| Обеспечение категории надежности электроснабжения | 1 эл. ввод 0,4 кВ от ТП № 131 | - | - |
| Температурный график работы источника | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Категория теплоснабжения | II | II | II |
| Сезонность работы | Постоянная | Сезонная | Сезонная |
| Система теплоснабжения | Централизованная | Децентрализованная, местная | Децентрализованная, местная |

Таблица №2

Срок  службы  основного  оборудования  вышерассмотренных  котельных составляет  не  менее  14  лет  в  соответствии  с  ТУ  завода  изготовителя. Соответственно каждые 14 лет необходимо проводит текущий либо капитальный ремонт (по состоянию).

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику централизованного теплоснабжения

Определение  эффективного  радиуса  теплоснабжения  источника  по

формуле                                 R = ΣQп*Lп /ΣQ потребителей,

где  Q п  –  нагрузка  одного  потребителя,  Lп  -  длина  тепловой  сети  от источника  до  потребителя  тепловой  энергии,    ΣQ потребителей  -  сумма  тепловых нагрузок потребителей, подключенных к источнику.

Таблица № 3

| Источник | ΣQ п*Lп, Гкал*м/ч | ΣQ потребителей, Гкал/ч | R, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Интернат в с.Введенка (котельная) | 56.01 | 0.43 | 130.25 |

Как видно из выше представленных данных по котельной в  селе Введенка имеется резерв установленной тепловой мощности:

Проанализировав  полученные  данные  видно,  что  к  котельной  возможно присоединение  дополнительных  потребителей  тепловой  энергии  в  пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения. Эффективным  способом  снижения  издержек  на  производство  тепла является автоматизация и диспетчеризация существующей котельной. Концепция  удаленной  диспетчеризации  подразумевает  управление    и контроль  работы  котельных    с  помощью  центрального  диспетчерского  пульта, территориально  расположенного  на  удалении  от  котельных.  Централизованное оповещение  об  отклонениях  от  заданных  параметров  позволяет  организовать техническое обслуживание котельных, оптимизировав численность  оперативного дежурного персонала. Как правило, после проведения диспетчеризации отпадает необходимость  в  постоянном  присутствии  на  котельной  обслуживающего персонала. Таким образом, основное преимущество диспетчеризации котельных в  части  повышения  надежности  их    эксплуатации  –  непрерывность  контроля  и независимость его от «человеческого фактора». При этом финансовые затраты на диспетчеризацию  компенсируются за счет сокращения рабочих мест операторов котельных. Большая  часть  объектов  капитального  строительства  на  территории  села Введенка  имеют  локальные  системы  инженерного  обеспечения.  Одна  котельная имеет  централизованную  систему  теплоснабжения  до  потребителей.  Ниже  в таблице представлена более подробная информация по сети:

Таблица № 4

| Информация | Тепловые сети |
| --- | --- |
| Участок тепловой сети | теплотрасса от с.Введенка, интернат |
| Количество трубопроводов (2, 3, 4) | 4 |
| Балансовая принадлежность ТС | ОГУП "ЛОКК" |
| Протяженность ТС в однотрубном исчислении, м | 1964.6 |
| Диаметр ТС, мм | 2Д48-29м; 2Д57-438,3м; 2Д76-241м; 2Д89-110,5м; 2Д133-89,5м |
| Способ прокладки ТС | Подз. |
| Тип изоляции | Мин. Вата |
| Год постройки | 1992 |
| Расчетные тепловые потери, Гкал/год | 244.3 |
| Принадлежность к источнику теплоснабжения | Интернат в с.Введенка (котельная) |
| Динамика порывов тепловой сети: | 2010 год нет 2011 год 1 2012 год нет |
| Год подключения объекта к системе теплоснабжения (при наличии планируемых к подключению объектов перспективного строительства) | - |

Тепловые  сети  на  территории  села  Введенка  находятся  в удовлетворительном  состоянии,  однако  к  2017  году  большая  часть  сетей отработает нормативный срок эксплуатации.С  целью  повышения  надежности  теплоснабжения,  сокращения  тепловых потерь и  потерь с  утечками  рекомендуется выполнить  поэтапную  модернизацию тепловых  сетей.  Так  как  температурный  график  работы  систем  теплоснабжения на территории поселения составляет - 95/70 о С, возможно применение в качестве новых труб – трубы из полиэтилена в пенополиуритановой изоляции (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.6.1.10). Такие трубы имеют минимальный срок службы 50 лет, не подвержены коррозии, работают с минимальными тепловыми потерями, а по стоимости дешевле, чем трубы из металла.

с.Ильино

Вся  частная  малоэтажная  застройка  села  Ильино  имеет  индивидуальные системы  теплоснабжения,  в  основном  котлы  малой  производительности, работающие  на  газообразном  топливе.  Часть  объектов  социального  назначения локально  снабжаются  теплом  от  более  крупных  котельных.  На  территории населенного  пункта  расположена  новая блочно-модульная  котельная тепловой  мощностью 0,86  Гкал/ч. к  которой  подключено  шесть  потребителей:  два  жилых  дома, школа, дет/сад и т.д. Источник теплоснабжения является собственностью организаций, на территории которых он расположен.

Ниже  в  таблице  представлена  более  подробная  информация  по  каждому источнику.

Таблица № 5

| Информация | Источники |
| --- | --- |
| Наименование объекта теплоснабжения (котельная, ЦТП, насосная) | БМК 1МВт с.Ильино, (котельная) | Больница в с.Ильино (котельная) |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0.86 | 0.207 |
| Собственник объекта | ОГУП "ЛОКК" | Администрация больницы |
| Эксплуатирующая организация, с указанием основания эксплуатации (договор аренды, техобслуживания и т.п.) | филиал ОАО "Квадра"- "Восточная генерация" | Администрация больницы |
| Перечень основного оборудования | Vitoplex 100 PV1 401-500 кВт - 2 шт. | Хопер-80 - 3 шт. |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 | 1997 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: Отопление Вентиляция ГВС | 0.45 0.45 - - | 0.18 0.18 - - |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0.0258 | 0.0062 |
| Свободная мощность источника (резерв), Гкал/час (с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях) | 0.38 | 0.02 |
| Температурный график работы источника | 95/70 | 95/70 |
| Перечень и характеристики вспомогательного оборудования (насосы, ХВО, теплообменники и т.д.) | Насос котлового контура: Wilo (5.16 м3/час; 2 м) - 2 шт. Насос греющего контура: Wilo 33.5 м3/час; 8 м) - 2 шт. Насос нагреваемого контура: Wilo (33.5 м3/час; 47.6 м) - 2 шт. Насос повышения давления исходной воды: Wilo (1.97 м3/час; 27 м) - 2 шт. ХВО: автоматического типа АКВАФЛОУ SF 35/2-91 Теплообменник пластинчатый "Алфа Лаваль" 0.86 Гкал/ч - 2 шт. | - |
| Уровень автоматизации источника | автоматизированная, диспетчеризированная (измерительный комплекс "Логика") | - |
| Расход электроэнергии на собственные нужды, кВт*ч | Nэ=60 кВт | - |
| Обеспечение категории надежности электроснабжения (при наличии ДГУ – мощность ДГУ) | 1 эл. ввод 0,4 кВ от ТП (+дизель 100 кВт) | - |
| Категория теплоснабжения | II | II |
| Сезонность работы | Сезонная | Сезонная |
| Система теплоснабжения | Централизованная | Децентрализованная, местная |

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику

централизованного теплоснабжения

Определение  эффективного  радиуса  теплоснабжения  источника  по формуле

R = ΣQп*Lп /ΣQ потребителей,

где  Q п  –  нагрузка  одного  потребителя,  Lп  -  длина  тепловой  сети  от источника  до  потребителя  тепловой  энергии,    ΣQ потребителей  -  сумма  тепловых нагрузок потребителей, подключенных к источнику.

Таблица № 6

| Источник | ΣQ п*Lп, Гкал*м/ч | ΣQ потребителей, Гкал/ч | R, м |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК 1МВт с.Ильино, (котельная) | 87,51 | 0,45 | 194,46 |

Как  видно  из  выше  представленных  данных  по  котельной  в  селе  Ильино имеется небольшой резерв установленной тепловой мощности: Проанализировав  полученные  данные  видно,  что  к  котельной  возможно присоединение  дополнительных  потребителей  тепловой  энергии  с  небольшой нагрузкой  в  пределах  резерва  тепловой  мощности  в  радиусе  эффективного теплоснабжения. Большая  часть  объектов  капитального  строительства  на  территории  села Ильино  имеют  локальные  системы  инженерного  обеспечения.  Одна  котельная имеет  централизованную  систему  теплоснабжения  до  потребителей.

Тепловые  сети  на  территории  сельского поселения Введенский сельсовет  находятся  в удовлетворительном  состоянии,  однако  к  2023  году  большая  часть  сетей отработает нормативный срок эксплуатации. С  целью  повышения  надежности  теплоснабжения,  сокращения  тепловых потерь и  потерь с  утечками  рекомендуется выполнить  поэтапную  модернизацию тепловых  сетей, так  как  температурный  график  работы  систем  теплоснабжения на территории поселения составляет - 95/70 о С, возможно применение в качестве новых труб – трубы из полиэтилена в пенополиуритановой изоляции (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.6.1.10). Такие трубы имеют минимальный срок службы 50 лет, не подвержены коррозии, работают с минимальными тепловыми потерями, а по стоимости дешевле, чем трубы из металла.

В  остальных  населенных  пунктах  сельского  поселения  Введенский сельсовет  в настоящее  время  отсутствуют  объекты  централизованных схем теплоснабжения. Рассмотрев  существующее  положение  в  системе  теплоснабжения сельского  поселения  Введенский  сельсовет  делаем  выводы,  что  система находится  в  хорошем  состоянии,  основное  оборудование  котельных  и  тепловых сетей  физически  и  морально  пригодно  для  надежного  и  бесперебойного снабжения теплом потребителей в отопительный период. Для  дальнейшего  поддержания  оборудования  на  заданном  уровне необходимо своевременно выполнять текущие и капитальные ремонты. В  качестве  мер  поддержания  и  развития  существующих  систем централизованного  теплоснабжения  разработан  проект  программы  ремонтов  и реконструкции объектов теплоснабжения. Кроме  этого,  эффективным  способом  снижения издержек на  производство тепла является автоматизация и диспетчеризация существующих котельных. Концепция  удаленной  диспетчеризации  подразумевает  управление  и контроль  работы  котельных    с  помощью  центрального  диспетчерского  пульта, территориально  расположенного  на  удалении  от  котельных.  Централизованное оповещение  об  отклонениях  от  заданных  параметров  позволяет  организовать техническое обслуживание котельных, оптимизировав численность  оперативного дежурного персонала. Как правило, после проведения диспетчеризации отпадает необходимость  в  постоянном  присутствии  на  котельной  обслуживающего персонала. Таким образом, основное преимущество диспетчеризации котельных  в  части  повышения  надежности  их    эксплуатации  –  непрерывность  контроля  и независимость его от «человеческого фактора». При этом финансовые затраты на диспетчеризацию  компенсируются за счет сокращения рабочих мест операторов котельных. В  рамках  данного  проекта,  в  соответствии  с  критериями  выбора  единой теплоснабжающей  организации  (ЕТО),  на  территории  Введенский  сельсовет  - ЕТО  является  филиал  ОАО  «Квадра»  -  «Восточная  региональная  генерация»,  в границах зон ее деятельности.

1.2. Водоснабжение

Сельское поселение Введенский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области состоит из 5 сёл: с. Ситовка, с. Воскресеновка, с. Введенка, с. Ильино, с. Никольское. Данные сёла расположены на землях населённых пунктов сельского поселения общей площадью 1160 га. Оборудовано водопроводом 98%  жилья. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 61,88 км. Для обеспечения сёл сельского поселения Введенский сельсовет питьевой водой функционируют 16 скважин и 7 водонапорных башен «Рожновского». 70 % скважин и башен построены начиная с 1972 года по 1976 год, дополнительно в 1997 — 1998 году построена скважина и 2 водонапорные башни в с. Воскресеновка, в 2008 году построена 1 водонапорная башня и 1 скважина в с. Ситовка, а в 2011 году дополнительно построена 1 скважина в с. Введенка на ул. Майская. Но до сих пор не удалось обеспечить окончательно потребность в воде у жителей сельского поселения. Необходимо строительство как минимум одной скважины и 1 водонапорной башни с водопроводом (500 м) в с. Воскресеновка на против ул. Светлая.

На ряду с этим существующие водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта, отсутствует зона санитарной охраны 1 пояса на некоторых водозаборных скважинах. Скважины не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды.

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Износ существующего водопровода сельского поселения Введенский сельсовет составляет 90 %.               Для решения проблем по водоснабжению  поселения необходимо использовать программно — целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации связанная с планированием и организацией работ по вопросам водоснабжения и водоотведения должна осуществляться в соответствии с утвержденными на территории сельского поселения Введенский сельсовет нормативно – правовыми актами.

Среднегодовое количество воды, отпускаемое потребителям составляет 278.3 тыс. куб. м/год (780 куб. м/сутки). Норма потребления воды составляет 230 л/сутки на человека.

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно, согласно показаниям коммерческих приборов учета. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их установки.

Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия», «обще эксплуатационные расходы». За период 2011-2013 г.г. удельный вес статей затрат на водоснабжение существенно не изменялся.

1.3. Водоотведение

На территории сельского поселения Введенский сельсовет отсутствует  централизованная система канализации. Жилые и административные здания имеют автономную канализацию.  Оборудовано канализацией  90% жилья. Экологически безопасное отведение стоков отсутствует.

В «Введенском геронтологическом Центре» имеются очистные сооружения, стоки сбрасываются  в реку Воронеж на 229 км., очистные сооружения регулярно контролируются «Росприроднадзором». Объем сточных вод от Введенского геронтологического центра равен примерно 270 кубических метров в год.

Одним из источников загрязнения являются неочищенные сточные воды, что выражается в несоответствии качества очищенных сточных вод требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 по взвешенным веществам, нитритам, нефтепродуктам. В административных зданиях необходима реконструкция канализационных очистных сооружений с заменой части существующего технологического оборудования очистки сточных вод новым оборудованием, которое позволит обеспечить выполнение предъявленных нормативных требований.

Для решения проблем по водоотведению поселения необходимо использовать программно — целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

1.4. Газоснабжение

Газификация сельского поселения  осуществляется природным газом.

По сведениям «Газпром межрегионгаз Липецк» среднегодовой объем потребленного природного газа по поселению Введенский сельсовет составляет: населением — 68 тыс. куб. м.

Оборудовано газом 98 % жилья.

Одиночная протяженность уличной газовой сети сельского поселения составляет 70 км.

От ГРС газ высокого давления поступает на газорегуляторные пункты - ШРП и ГРП в селах и после снижения давления на низкое подается конечным потребителям.

Газ используется для бытовых потребностей населения. К основным направления расходования газа относятся: приготовление пищи; энергоноситель для тепловых источников.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками нового строительства.

1.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельского поселения Введенский сельсовет осуществляется от системы ОАО «Липецкэнерго». Центром питания является ПС 110/35/10 кВ расположенная у с. Ильино. Подстанция введена в эксплуатацию в 1980 году и по данным ОАО «Липецкэнерго», ещё не отработала нормативный срок службы. По территории поселения проходят воздушные линии напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВт.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ - 20 м, 35 кВ - 15 м, 10 кВ - 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Объекты электро-сетевого хозяйства сельского поселения Введенский сельсовет характеризуются несущественным уровнем износа (около 45%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, а кроме реконструкции линий электропередач, внедрение энерго-эффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

На территории сельского поселения Введенский сельсовет сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов производится мусоровозами с контейнерных площадок, расположенных в частном секторе. Предприятия по переработке отходов на территории сельского поселения отсутствуют.

На территории сельского поселения установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных не только в селах, но и на прилегающих территориях.

Несмотря на своевременный вывоз мусора и наличие контейнерных площадок, жители сельского  поселения устраивают несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние поселения.

Работа по совершенствованию сбора бытовых отходов в первую очередь направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории сельского поселения Введенский сельсовет. Приоритет в этой работе принадлежит организациям, имеющим лицензии на деятельность в сфере обращения бытовых отходов, при общей координации их деятельности со стороны администрации сельского поселения Введенский сельсовет. Результатом проведенной работы должны стать отсутствие несанкционированных свалок на дворовых территориях и ликвидация предпосылок для складирования бытового мусора в не предназначенных для этого местах.

В целом система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов не соответствует санитарно-техническим требованиям:

- контейнерными площадками охвачена не вся территория сельского поселения;

- отсутствие площадок временного хранения отходов;

- на большинстве территорий домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

- специальный транспорт имеет значительный износ и требует обновления;

- отсутствие пунктов приема вторичных отходов.

Система уличной уборки характеризуется недостаточной оснащенностью специализированной техникой.

1.7  Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения у потребителей

Жилищный фонд сельского поселения Введенский сельсовет насчитывает 3 многоквартирных жилых дома в с. Ильино. Жителями многоквартирных домов выбран способ управления ТСЖ.

Жилищный фонд сельского поселения Введенский сельсовет  не оборудован групповыми приборами учета тепловой энергии и воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20 % за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40 %.

2.ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНАЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В состав сельского поселения Введенский сельсовет входят пять населенных пунктов: с. Ситовка, с. Воскресеновка, с. Введенка, с. Ильино, с. Никольское. Административным центром сельского поселения Введенский сельсовет является село Ильино. Благоприятным фактором развития экономики поселения является близость расположения к г. Липецк -15 км.

На территории сельского поселения Введенский сельсовет находится 2 карьера по добыче строительного известняка.  Работы на данных карьерах осуществляют следующие организации: ОАО «Стагдок», ОАО «ЛипецкЦемент», данные организации зарегистрированы в г. Липецк и г. Москва, на которых  работает не более 5 % местного населения.

Сельское хозяйство

Основным направлением развития сельскохозяйственного производства  является растениеводство.  На территории сельского поселения работают следующие сельхозпроизводители:

-  ООО «Новолипецкое» (самый крупный сельхозпроизводитель на территории поселения, главный офис которого расположен в с. Тюшевка Липецкого района. Основной вид деятельности - растениеводство. Предприятие обрабатывает 2550 га пашни (часть земель арендована у пайщиков АОЗТ «Ильинское», часть земель находится в собственности у ООО «Новолипецкое»). В ООО «Новолипецкое» работают жители сельского поселения Введенский сельсовет);

-  фермерское хозяйство КФХ «Галичья гора» (имеет в собственности 70,0 га пашни);

СХПК «Берёзка»( арендует на территории Введенского сельсовета 1 земельный участок общей площадью 75,0 га.);

-  ООО «КолоСС» (арендует 1 земельный участок - 154,8 га);

- ООО «Введено» (арендует на территории Введенского сельсовета 30,82 га земель сельскохозяйственного производства).

Такое перспективное направление развития сельского хозяйства, как  молочное и мясное животноводство в настоящее время на территории поселения не развито.

1929 семей, имеющих 879,3 га приусадебных участков ведут на территории сельского поселения личное подсобное хозяйство.

Развитие  личных подсобных хозяйств сдерживают:

- трудности с обеспечением кормами;

- низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию;

- отсутствие гарантированных рынков сбыта;

-неразвитость заготовительной деятельности;

-ограниченное использование мер государственной поддержки;

-преобладание низко механизированного труда.

Потребительский рынок

На территории сельского поселения осуществляют деятельность следующие  предприятия розничной торговли:

1) Белкин И. А. – эксплуатация магазинов: с. Ситовка ул. Парковая д. 1,

с. Ильино ул. Советская д. 40;

2) Кулаков В. М. – эксплуатация павильона по торговле продовольственными товарами с. Введенка;

3) Липецкий областной союз потребительских обществ – эксплуатация магазинов: с. Воскресеновка ул. Звонная д. 17, с. Никольское ул. Банных д. 24.

Малый и средний  бизнес

На территории сельского поселения зарегистрировано 118 индивидуальных предпринимателей. Основной вид деятельности – оказание услуг населению.

В структуре малых предприятий наибольший удельный вес занимают предприятия торговли продуктами питания - 20%.

Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами.

С учетом наличия личных подсобных хозяйств имеется база для развития сельскохозяйственной потребкооперации .

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства. При необходимости использования для строительства производственных объектов, малоэтажного строительства и иных объектов земель сельскохозяйственного назначения рекомендуется выделение менее ценных угодий с пониженной кадастровой стоимостью и низким бонитетом почв.

Инвестиционная привлекательность сельского поселения Введенский сельсовет достаточно высока, в частности, благодаря близкому расположению к городу Липецку. Здесь возможно формирование инвестиционных площадок и создание новых производств. Необходимо использование конкурентных преимуществ территории в целях привлечения новых инвестиционных проектов, позволяющих создать для жителей сельского поселения новые рабочие места. Для реализации этой цели осуществляется выделение  земельных участков, пригодных для развития приоритетных для муниципального образования видов экономической деятельности:

- развитие жилищного строительства с формированием новых жилых комплексов высокого уровня комфортности;

- развитие производственных зон, размещение новых предприятий.

До 2020 года предполагается рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения, а также предоставления спортивных  услуг. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективно развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и смежных обслуживающих производств.

Территория сельского поселения в соответствии с нормативной потребностью обеспечена объектами социальной инфраструктуры: общеобразовательная школа - 1 ед., детские дошкольные учреждения - 2 ед.; дом культуры - 1 ед., Центр Врача Общей Практики -

2 ед., отделения почты-2 ед.,  геронтологический центр-1 ед. Всего в этой сфере функционирования социальной инфраструктуры заняты 219 человек.На начало 2013 года в муниципальном образовании сельского поселения численность постоянного населения составляла 4871 человек.

Как видно из таблицы № 9, несмотря на отрицательные показатели естественного движения населения, численность населения сельского поселения Введенский сельсовет в период с 2011 по 2013 гг. увеличивалась, благодаря активным миграционным процессам.

Таблица №9

Динамика численности населения сельского поселения Введенский сельсовет на 01.01.2013

| Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось, чел. | 45 | 49 | 46 |
| Родилось, чел. на 1000 чел. | 9 | 10 | 9 |
| Умерло, чел. | 56 | 55 | 73 |
| Умерло, чел. на 1000 чел. | 11 | 11,4 | 14 |
| Естественный прирост - всего, чел. | -11 | -6 | -27 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 чел. | -2,2 | -1,2 | -5,6 |
| Миграционный прирост; чел. в т.ч.: | 5 | 10 | 59 |
| прибыло; чел. | 41 | 44 | 75 |
| выбыло; чел. | 32 | 34 | 16 |
| Численность населения на конец года, тыс. чел. | 4835 | 4839 | 4871 |

В период с 2011 по 2013 гг. рождаемость оставалась в среднем на уровне, при этом смертность увеличилась в последние годы, это обусловлено в том числе и нахождением на териитории сельского поселения Введенский сельсовет Геронтологического центра (дома престарелых).

Для населения сельского поселения Введенский сельсовет характерна естественная убыль населения и регрессивный характер возрастной структуры населения с численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Демографическая нагрузка достигает 600 человек в нетрудоспособных возрастах на 1000 трудоспособных. Демографический прогноз развития сельского поселения Введенский сельсовет на период до 2020 года построен:

- на основе фактических данных динамики численности населения за 2011 - 2013 г.г., с учетом фактических темпов прироста населения;

- Генерального плана сельского поселения Введенский сельсовет;

- схемы территориального планирования муниципального образования Липецкого муниципального района Липецкой области.

Таблица № 10

Структура занятости населения, чел. на 01.01.2013 года

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 2532 |
| Численность занятых в экономике | 2204 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |
| Сельское хозяйство | 12 |
| Обрабатывающие производства | 246 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 93 |
| Строительство | 136 |
| Оптовая и розничная торговля | 567 |
| Гостиницы и рестораны | 17 |
| Финансовая деятельность | 27 |
| Государственное управление | 148 |
| Образование | 253 |
| Здравоохранение | 214 |
| Предоставление прочих коммунальных и социальных услуг | 112 |
| Прочие виды экономической деятельности | 379 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | 8 |

В настоящее время численность населения сельского поселения Введенский сельсовет в трудоспособном возрасте составляет 2532 человека (52 % от всего населения). Общая численность работающих на предприятиях и в организациях, зарегистрированных на территории муниципального образования, на 1 января 2013 года составляет 376 человек. Значительная часть трудоспособного населения занята на предприятиях и организациях г. Липецка, г. Москва.

Разницу между численностью лиц в трудоспособном возрасте и численностью занятых составляют занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве (без производства товарной продукции), зарегистрированные и незарегистрированные безработные, учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

Основными сферами занятости населения на территории сельского поселения Введенский  сельсовет являются: сельское хозяйство, социальная, административная сфера, сфера услуг.

Обеспеченность объектами промышленности и агропромышленного комплекса

Основные задачи программных мероприятий по развитию экономики поселения:

- создание условий для притока инвестиций;

- развитие производства продукции сельского хозяйства агропромышленными предприятиями поселения;

- строительство мини предприятий по переработке продукции агропромышленного комплекса;

- создание условий для развития малого бизнеса и предпринимательства.

Размещение  сельскохозяйственных и промышленных предприятий предусматривается в северо-западном, западном и юго-западном направлениях, на нормативном  удалении от жилой застройки (100 - 50 метров ).

Структура жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 145,2 тыс. кв. м. Ветхий и аварийный жилой фонд в поселении составляет 0,06 тыс. кв. м. Средний уровень жилищной обеспеченности составляет 29 кв. м/чел, что гораздо выше среднего показателя по Российской Федерации. Но до 2020 года объемы жилищного строительства будут наращиваться, в связи с освоением дополнительных территорий.

Одновременно с этим, поселение имеет ограниченные территориальные ресурсы для дальнейшего градостроительного развития.

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности в целом по поселению приведена в таблице № 11.

Таблица № 11

Более 90% жилищного фонда сельского поселения Введенский сельсовет составляют  исключительно индивидуальные жилые дома с участками.

План развития поселения и прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Приоритетная задача жилищного строительства- это создание для всего населения комфортных условий проживания и формирование привлекательного облика  населенных пунктов.

Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение объемов нового жилищного строительства;

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей финансирование строительства жилья;

- обеспечение роста инвестиций и ипотечного кредитования;

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения;

- совершенствование системы инженерного оборудования и благоустройства жилищного фонда.

Новое жилищное строительство в последние годы осуществляется в с. Введенка, с. Ильино, с. Никольское, с. Воскресеновка, с. Ситовка за счет индивидуального жилищного строительства. По данным на 01.01.2013 г. в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании сельское поселение Введенский сельсовет состоит 10 семей.            Объем нового жилищного строительства до 2020 года составит около 52,2 тыс. м. кв. и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, составит порядка 174,0 га.

Планировочные решения генерального плана выполнены с учетом зон с особыми условиями  использования территории, инженерно-геологических условий, санитарно-экологического состояния окружающей среды, необходимыми видами социальных услуг и инженерно-транспортной инфраструктурой.

В селе Ильино  -  планируется выборочная реконструкция  в центральной части села  и создание новых зон общественно-деловой, производственной, рекреационной и жилой застройки.

Дальнейшее развитие жилой и общественной застройки предлагается в  юго-западном и северо-западном направлениях. Эти территории находятся за пределами границ населенного пункта, что требует дополнительно около 91,8 га.

Учитывая недостаток зеленых насаждений общего пользования, на  территории села предлагается посадка зеленых насаждений.

Улично-дорожная сеть запроектирована как единая система путей и сообщений с учетом внутренних и внешних связей, что дает возможность на более далекий срок осваивать  западную часть с. Ильино.

Кроме того, на западе села в проектируемой застройке между жилой зоной и производственной предусматриваются  лесозащитные полосы шириной не менее 40 - 60 м.

Развитие производственной (сельскохозяйственной) зоны предусматривается в западном северо-западном направлениях, на нормативном  удалении от жилой застройки (100 - 50 метров).

Предлагается резервирование территории для нового кладбища около 8,5 га.

В селе Никольское -  дальнейшее развитие жилой и общественной застройки предлагается в северном и северо-западном  направлениях – около 180,0 га.

Учитывая недостаток зеленых насаждений общего пользования, на  территории населенного пункта предлагается развитие зеленых насаждений общего пользования с созданием живописных скверов -  около 2,0 га.

Улично-дорожная сеть запроектирована как единая система путей и сообщений с учетом внутренних и внешних связей, что дает возможность на более далекий срок осваивать  западную и северо-западную территорию с. Никольское.

Почти вся проектируемая территория находится в пределах границ населенного пункта, за исключением участка на юге села, площадью около 4,2 га. Эта территория находится за пределами границ населенного пункта, что требует дополнительного включения в границы.

Жилищное строительство в сельском поселении предполагается усадебного типа - порядка 52,2  тыс. м². На расчетный срок жилой фонд составит - 256,0 тыс.кв.м.

В целях обслуживания населения предлагается развитие общественно-деловых зон, данные о которых предоставляется в таблице № 12:

1. Продолжение формирования общественно-деловых зон в центральной части проектируемой застройки села Никольское.

2.Формирование общественных подцентров в проектируемых жилых зонах и населенных пунктах.

Таблица №12

| № | Наименование объектов | Ед. измер. | Расчетная емкость | Строительный объем, тыс. м3 | Местоположение (функциональная зона) Установление зон с особыми условиями использования | Срок выполнения Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |
| 1.1 | Здания детских садов и школ требуют капитального ремонта и реконструкции инженерных сетей. |
| 1.2.1 | Строительство детского сада | мест | 260 | 8,1 | с. Никольское, район новой застройки | I очередь администрация области, района и сельского поселения |
| 1.3.2 | Общеобразовательная школа | мест | 450 | 18,0 | с. Никольское, район новой застройки | I очередь администрация области, района и сельского поселения |
| 2 | Учреждения здравоохранения |
| 2.1 | Учреждения здравоохранения требуют капитального ремонта |
| 2.2.1 | Поликлиника со стационаром | Коек Пос./см | 76 76 | 2,5 | с. Никольское, район новой застройки | I очередь администрация области, района и сельского поселения |
| 3 | Объекты физической культуры и спорта |
| 3.1 | Строительство объектов физической культуры и спорта |
| 3.2.1 | Спортивный комплекс с бассейном | тыс.м² м² зеркало воды2 | 2240 480 | 25,3 | с. Никольское, район новой застройки | Расчетный срок администрация области, района и сельского поселения |
| 3.3.3 | Плоскостные сооружения (спортплощадки) | т. м2 | 12,5 | - | с. Никольское, район новой застройки | I очередь администрация области, района и сельского поселения |
| 4 | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 4.1 | Реконструкция и модернизация существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, представление услуг эпизодического спроса, строительство крытого рынка |
| 4.2.1 | Строительство магазинов продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 220 | 2,5 | с. Никольское, с. Ильино | I очередь строительства инвестор |
| 4.3.2 | Строительство магазинов непродовольственных товаров | м2 торг.пл. | 1180 | 10,1 | с. Никольское, с. Ильино | I очередь строительства инвестор |
| 4.4.3 | Строительство предприятия бытового обслуживания | раб. мест. | 42 | 3,5 | с. Никольское, район новой застройки Общественно-деловая Зона СЗЗ – 50 м | Расчетный срок инвестор |
| 4.5.5 | Строительство культурно-развлекательного центра | мест га | 240 0,5 | 12,0 | с. Никольское, район новой застройки | I очередь инвестор |
| 4.6. | Предприятия общественного питания | мест | 166 | 5,5 | с. Никольское, район новой застройки |  |
| 5 | Предприятия коммунального обслуживания |
| 5.1 | Строительство гостиницы | мест | 40 | 5,5 | с. Никольское, район новой застройки | I очередь инвестор |
| 5.2 | Строительство банно-прачечного комбината с химчисткой | мест, кг/см кг/см | 45 358 23 | 9,0 | Общественно-деловая Зона СЗЗ – 50 м | Расчетный срок инвестор |

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения до 2020 года сохраняется существующая система водоснабжения. Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения. Необходима реконструкция и строительство водопроводных сетей и как минимум ещё одной скважины и башни «Рожновского».

Электроснабжение потребителей сельского поселения Введенский сельсовет на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Липецкэнерго». Центром питания будет существующая подстанция у с. Ильино. Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и садоводства будет осуществляться от существующих сетей 10 - 0,4 кВ и ТП 10/0,4кВ. Удельная электрическая нагрузка к 2020 году по сельскому поселению составит 0,5 кВт на человека.

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 - 0,4 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10 - 0,4 кВ.

Перспективное теплоснабжение сельского поселения с учетом характера нового строительства социальных объектов предполагается от существующей котельной; от автономных источников теплоты (АИТ) - для индивидуальной застройки.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) должна решаться в увязке со сроками нового строительства.

3.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

- в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

- установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизацию работы вентиляционных систем;

- автоматизацию включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрение энерго -эффективного внутриподъездного освещения;

- модернизацию тепловых пунктов;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку тепло отражателей;

- перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировку систем отопления;

- промывку систем центрального отопления;

- автоматическую регулировку прямой и обратной систем отопления;

- утепление фасадов;

- установку водо сберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

3.1. Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. - 1 ед./км; 2020 г. - 0 ед./км.

Уровень потерь: 2013 г. - 20%; 2020 г. - 8%;

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. - 50%; 2020 г. - 100%.

Оптимизация технической структуры:

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения сельского поселения;

- Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности:

- Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в за проектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности:

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды;

Параметры качества обслуживания:

- Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности:

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

3.2. Водоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. - 0,9 ед./км; 2020 г. - 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2013 г. - 90%; 2020 г. - 45%.

- Уровень потерь воды: 2013 г. - 20%; 2020 г. - 8%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. - 45%; 2020 г. - 100%.

Оптимизация технической структуры:

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности:

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водо сберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водо сберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания:

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности:

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

3.3. Водоотведение:

Оптимизация технической структуры:

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

• Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания:

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 3 на 1000 чел.

в год;

Параметры экономической эффективности:

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

3.4. Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры:

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности

- распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

Параметры энергетической эффективности:

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания:

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

Параметры экономической эффективности:

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения Введенский сельсовет без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях из вне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

4. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Введенский сельсовет, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения Введенский сельсовет носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом сельского поселения Введенский сельсовет, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса сельского поселения Введенский сельсовет.

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице №13.

5.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет до 2020 г. (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

- Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

- Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

- На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения.

- Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения - головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

- Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей сельского поселения. Коммунальные системы - капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2020 года).

- Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития сельского поселения Введенский сельсовет на период 2014-2020 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг сельского поселения Введенский  сельсовет;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского поселения Введенский сельсовет.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности - формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории сельского поселения Введенский сельсовет.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования Липецкий муниципальный район Липецкой области, в том числе схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, или на которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границ зон планирования размещения объектов капитального строительства местного значения;

- Генерального плана сельского поселения Введенский сельсовет;

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Введенский сельсовет;

- Схемы теплоснабжения сельского поселения Введенский сельсовет;

- Схемы Водоснабжения и водоотведения сельского поселения Введенский сельсовет.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами и документами:

- федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 № 45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- документами территориального планирования сельского поселения Введенский сельсовет (подпункт 1 части 3 ст. 23 в части требований к разработке генеральных планов поселений пп. 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ в части требований к разработке схем территориального планирования муниципальных районов);

- федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.;

- Уставом сельского поселения Введенский сельсовет;

- федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении « 416- ФЗ от 07.12.2011г.;

- «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» утвержденные  Приказом министерства регионального развития РФ № 204 от 06.05.2011г.;

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории сельского поселения Введенский сельсовет и (или) осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Введенский сельсовет;

программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории сельского поселения Введенский  сельсовет и (или) осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Введенский сельсовет(при их наличии).

Таблица №13

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВВЕДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

| NN п/п | Наименование мероприятий, | Кол-во,ед.измерения | Ориентировочная стоимость работ, всего тыс.руб. | Прогнозируемый план объем финансирования, тыс.руб. | Предполагаемые источники финансирования | Обоснова-ние мероприя-тий | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию системы водоснабжения |  |
|  | Ремонт и реконструкцию существующих водопроводных сооружений и сетей с. Ильино ул. Садовая (200 м), ул. Советская- (300м); ул.Мирная –(150м). | 650 | 470 | 400 | 70 |  |  |  |  |  | БП, ОБ, ФБ | Увеличение степени надежности водообеспечения | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
|  | Строительство нового водопровода с. Введенка ул. Рябиновая (1км), ул.Ромашковая –(300м). | 1,3км | 940 |  | 330 | 400 | 210 |  |  |  | БП, ОБ, ФБ | Увеличение степени надежности водообеспечения | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
|  | Ремонт и реконструкцию существующих водопроводных сооружений и сетей с.Никольское | 1км | 830 |  |  |  |  |  | 190 | 640 | БП, ОБ, ФБ | Увеличение степени надежности водообеспечения | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
|  | Ремонт и реконструкцию существующих артскважин (замена колонок, насосов, водоподъемных труб, установка приборов учета воды, обратного клапана и т.д.) |  | 2100 | 300 | 300 | 300 | 150 | 140 | 450 | 460 | БП, ОБ, ФБ | Увеличение степени надежности водообеспечения | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
|  | Строительство новой артскважины и водонапорной башни с. Воскресеновка | 1 ед. | 2500 |  |  |  | 1640 | 860 |  |  | БП, ОБ, ФБ | Обеспече-ние удовлетворенности населения водообеспеченностью | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
|  | Строительство нового водопровода с с.Воскресеновка 500 м |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |  | БП, ОБ, ФБ | Обеспече-ние удовлетворенности населения водообеспеченностью | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
| Мероприятия по водоотведению |  |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |
|  | Итого по программе |  | 7200 | 700 | 700 | 700 | 2000 | 1000 | 1000 | 1100 |  |  |

# Text boxes

| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация сельского поселения Введенский сельсовет |
| --- | --- |
| соисполнитель Программы: | - |
| Цели Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории поселения |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет; взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет ; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет; повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг сельского поселения Введенский сельсовет; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского поселения Введенский сельсовет. |

Таблица № 7

Динамика тарифов на питьевую воду в сельском поселении Введенский сельсовет

| Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, руб. /м3 | 27,81 | 27,81 | 28,13 |

Таблица № 8

Динамика тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению сельского поселения Введенский сельсовет

| Категория населения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах сельского поселения Введенский сельсовет | 0.952 | 1.085 | 1.35 | 1.491 | 1.62 | 1.72 | 1.98 | 2.2 |

|  | Всего, по всем видам собственности, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- |
| Этажность |  |
| Индивидуальные дома с участками | 140,8 |
| Многоквартирные дома (1, 2 этажные) | 4,4 |
| Ветхий фонд | 0,6 |
| Аварийный фонд | - |